操作说明:

- 上电：

  - 按“上正下负”的方向将CR1220扣式电池装入电池座内,如下图所示:

注：如没有装电池或电池装反的情况下，在红黑线没有供电时，将会丢失所设定的时间

在有装备用电池的情况下，没有接电源时，时钟会一直走，不会停

  - 按红正、黑负接法接到供电电源上就会显示0：00，

- 按键切换顺序：时分模式——秒模式——日期模式——计时器模式

- 秒模式：

  - 在时间模式下，按一下按键就会显示秒，显示格式 :XX

  - 无按键按下30秒左右后，就会自动跳回时、分模式

  - 再按一下跳到下一个模式

日期模式：

在时间模式下，按两下按键就会显示日期，显示日期格式：月.日

30秒左右后就会自动跳回时、分模式

再按一下跳到下一个模式

计时器模式：

在时间模式下，按三下按键就会显示计时模式，显示格式：00：.00

  - 在没有开始计时，30秒内无按键按下将会自动退到时、分模式

  - 在计时模式下，长按按键开始计时，冒号下面的点开始闪亮；再长按按键暂停计时，冒号下面的点常亮，不闪；再长按后又可以累计开始

  - 计时清零方法：外接红、黑线断电，长按按键5秒钟左右

  - 在计时模式下，按按键可以切换到时、分模式，还可以查看日期、秒

时间设定：

在时、分模式或秒模式下，长按按键直到“小时”数字闪动，表示进入时间小时设定，再按一下一下的按按键进行小时调整

小时调好后，长按按键直到“分钟”数字闪动，表示进入分钟设定，再按一下一下的按按键进行分钟调整

分钟调好后，长按按键直到“秒”数字闪动，表示进入秒设定，按一下秒清零，长按退出时间设定模式并保存所设定的时间

在时间设定过程中，如大约30秒左右没有按键按下时，将会自动退出设定模式

日期设定：

在日期模式下，长按按键直到“年份”数字闪动，表进入设定模式，再按一下一下的按按键进行年份调整

  - 长按按键直到“月份”数字闪动，表示进入月份设定，再按一下一下的按按键进行月份调整

  - 月份调好后，长按按键直到“日”数字闪动，表示进入日设定，再按一下一下的按按键进行日调整，调整OK后，长按按键退出日期设定模式并保存

  - 在日期设定过程中，如大约30秒左右没有按键按下时，将会自动退出设定模式

技术参数:

供电电压：4.5~30V（宽范围）

备用电池：CR1220（时钟后备电源，在不通电的情况下，时间可以保持12个月以上）

- 工作电流：<20mA

- 供电、按键引线长：>120mm

时间精度：</ = 2秒/天

显示方式：0.4"LED，颜色可选——红、蓝、绿、橙

外型尺寸：48×29×21 mm

安装开孔：45.5×26.5 mm

极限工作条件：

最低供电电压：+4.5V

最高供电电压：+30V

工作温度：-10～+65

工作湿度：10～80%（无凝露）

工作气压：80～106kPa

阳光照射：无直接照射